## Slide 1: 中段总结与反思
203组

## Slide 2: 迭代计划第一步
功能：实现手动导航功能
产品形态：拥有GUI，可通过GUI选择手动导航功能。机器人可通过接受手柄信号进行移动。
主要实现人员：阳韵非、杨光

## Slide 3: 迭代计划第二步
功能：实现自动导航功能
产品形态：可通过GUI选择自动导航功能。进入功能后GUI上显示扫描建立的地图，并供用户选择目的地。机器人能够建立地图并规划移动路径。
主要实现人员：阳韵非、单勇

## Slide 4: 迭代计划第三步
功能：实现物体抓取功能
产品形态：用户可在GUI上选择物体抓取功能。进入功能后GUI显示物体识别结果并供用户选择需要抓取的物体。机器人可自动抓取物体。
主要实现人员：阳韵非、王贺正、高则晗

## Slide 5: 问题1 如何实现用户友好的人机交互
在ROS中加载Qt库进行GUI设计
为每个功能提供启动按钮，寻路功能提供二维地图给用户设置起点和终点。
通过对SLAM建立的地图进行扫描生产二维地图
与各模块负责人商议使用的协议。

## Slide 6: 问题2 如何处理机器人异常情况
在GUI界面中，增加一个终止运行的按钮。
当机器人陷入死循环或者原地打转时，用户可以通过按钮直接终止机器人当前的任何行动。
然后机器人根据代码，从故障位置规划到起点位置的路径，最后返回到起始位置。
用户可以在起始位置重启机器人。

## Slide 7: 问题3 如何识别物体大小、深度及位置
将物体对应点云中每一个点的y坐标相加求平均值，将该坐标作为物体中心
找到物体对应点云中y坐标的最大和最小值，以确定机械臂的张开程度。找到x坐标的最小值以确定机械臂伸出长度。找到z坐标的平均值确定机械臂的具体高度